## Slide 1: Ambalaža i polimerni materijali – stanje i pravci razvoja
Dr.sc. Marica Mlinac Mišak, dipl.ing.
Patent Portae j.d.o.o.
Savjetodavni servis
Zagreb
mmisak@inet.hr
Polimerni materijali i ambalaža, 26. studeni 2014., Zagreb

## Slide 2: Sadržaj
Stanje tržišta ambalaže
Ambalaža i njena uloga
Polimerna ambalaža
  Barijerni polimerni materijali
  Ambalaža modificirane atmosfere ( MAP) (Modified atmosphere packaging)
Aktivna ambalaža
Inteligentna ambalaža

## Slide 3: Stanje tržišta ambalaže
Do 2020. rast tržišta ambalaže : 4-5% godišnje
Do 2020. vrijednost industrije ambalaže: 1 trilijun $
Preko 50% svih proizvoda u EU je u plastičnoj ambalaži
U posljednjih 10 godina ukupna masa plastične ambalaže smanjena 28%
Pakiranje hrane i pića čini 50% ukupne vrijednosti ambalaže

## Slide 4: Stanje tržišta ambalaže Tablica 2. Potrošnja plastike u EU u 2012. godini
Tablica 3. Svjetski rast ambalaže do 2020.godine
Izvor:Pira Int,2010
Područje primjene | Udio potrošnje, %
Ambalaža | 39,4
Građevinarstvo | 20,3
Automobilska industrija | 8,2
Elektro/elektronska industrija | 5,5
Poljoprivreda | 4,2
Ostalo/namještaj, kućanski uređaji, sport, zdravlje, sigurnost | 22,4

## Slide 5: Stanje tržišta ambalaže Tablica 3. Svjetski rast ambalaže do 2020.godine
Tip ambalaže | 2010 /vrijednost | 2020/vrijednost | Godišnji rast %
 | bilijun $ | bilijun $ | 
Kartonska ambalaža | 210 | 280 | 2,9
Čvrsta plastična ambalaža | 144 | 250 | 5,7
Savitljivi plastični film i folija, papir | 130 | 200 | 4,4
Metal | 101 | 125 | 2,2
Staklo | 45 | 50 | 1,1
Ostalo | 40 | 45 | 1,2
Tablica 3. Svjetski rast ambalaže do 2020.godine
Izvor:Pira Int,2010

## Slide 6: Uloga ambalaže(1)
Ambalaža objedinjuje nekoliko kategorija ljudske djelatnosti: znanost, umjetnost i tehnologiju
Ambalaža uključuje proces dizajniranja, marketing i proizvodnju
Ambalaža je potpuno integrirana u svakodnevni život potrošača
Ambalaža je intelektualno vlasništvo u širem smislu i uključuje brend i industrijski dizajn

## Slide 7: Uloga ambalaže(2)
Ambalaža je vrlo važan globalni sektor industrije:
  Predstavlja oko 2% bruto nacionalnog proizvoda u razvijenim zemljama
Proizvodnja ambalažnog materijala je višefunkcionalni proces i zahtijeva:
  Sigurnost proizvoda
  Produljenje vijeka trajanja proizvoda
  Prihvatljivost troškova
  Zaštitu okoliša
  Prihvatljivost i zadovoljstvo potrošača

## Slide 8: Uloga ambalaže (3)
Primarna uloga ambalaže
  Umanjiti prijenos topline i svjetla
  Zaštititi prijenos plina izvana prema unutra i obrnuto
  Očuvati kvalitetu proizvoda
  Zaštititi fizičko oštećenje izvana
  Zaštititi kontaminaciju prašinom
Sekundarna uloga ambalaže
  Olakšati distribuciju proizvoda do potrošača
  Vizuelna komunikacija s potrošačem

## Slide 9: Polimerna ambalaža- kriteriji odabira
Zaštita proizvoda
Kompatibilnost ambalaže i proizvoda
Zdravstvena ispravnost
Mogućnost dekoracije
Oprema za proizvodnju
Sposobnost zavarivanja
Čvrstoća
Zakonski propisi
Dostupnost materijala
Cijena

## Slide 10: Polimerna ambalaža -barijerna svojstva
Brzina prijenosa vodene pare- WVTR
  Ovisi o brzini propusnosti kroz materijal i razlici tlaka vodene pare izvana i unutar pakovine
  Brzina propusnosti je funkcija topivosti vode u polimeru i njegovom koeficijentu difuzije
  Topivost vode ovisi o interakciji polarne molekule vode i strukture polimerne molekule
  Difuzija ovisi o stupnju kristalnosti i sadržaju vlage u polimeru
  Što je viša kristalnost, niža je brzina difuzije
  WVTR ovisi o debljini materijala / pretpostavlja se da je odnos linearan

## Slide 11: Polimerna ambalaža -barijerna svojstva
Propusnost plinova-O2,CO2, dušik
  Propusnost kisika je 6 puta veća od dušika
  Propusnost CO2 je 4 puta veća od kisika a 24 puta veća od dušika
  CO2 kao najveća molekula u odnosu na O2 i dušik ima najveći koeficijent propusnosti kroz polimerne filmove
  Čimbenici koji utječu na propusnost polimera:
    Kemijska narav polimera
    Mikrostruktura polimera – kristalnost, debljina filma, temperatura, relativna vlaga i hlapive supstance(monomeri)
    Dodatni slojevi kao: metalizacija, SIOx, AlOx,, PVdC i drugo

## Slide 12: Polimerna ambalaža - barijerna svojstva
Aluminijska folija
Polietileni/LDPE,LlDPE, mLLDPE, HDPE
Biaksijalno orijentirani PP-BOPP
Biaksijalno orijentirani poliester-BOPET
Biaksijalno orijentirani poliamid-BOPA/PA6, PA6,6
Etilen(vinil) alkohol-EVOH
poliviniliden(klorid) kopolimer-PVdC
Al-metalizirani sloj
Oslojavanje SIOx,ALOx

## Slide 13: Polimerna ambalaža- barijerna svojstva Tablica 10. Barijerna svojstva ambalaže- standardni i bio-polimeri

## Slide 14: Polimerna ambalaža – modificirana atmosfera
Modifikacija unutarnje atmosfere pakovine uključuje plinove:
  Dušik
  Ugljikov dioksid, CO2
  Kisik, O2
Prednosti:
  produženje vijeka trajanja proizvoda ( hrana i lijekovi)
  Smanjenje rasta mikroorganizama
  Smanjenje klijavosti(povrće)
  Zadržavanje hranjivih vrijednosti proizvoda
  Zadržavanje boje i arome proizvoda

## Slide 15: Polimerna aktivna ambalaža-primjena
Absorpcija/uklanjanje:
  Kisik, ugljikov dioksid, vlaga, etilen, mirisi, UV svjetlo
Otpuštanje/emisija:
  Etanol, ugljikov dioksid, antioksidanti, sumporni dioksid, mirisi,
Kontrola temperature
  Samo-zagrijavanje, samo-hlađenje, osjetljivost na mikrovalne zrake, temperaturno osjetljiva ambalaža
Kontrola mikroorganizama
  Plijesni, gljivice, bakterije

## Slide 16: Polimerna aktivna ambalaža- uklanjanje kisika, O2
Povišeni sadržaj kisika unutar pakovine hrane uzrokuje:
  Rast mikroorganizama
  Gubitak mirisa i arome
  Promjena boje
  Gubitak hranjivih sastojaka
  Smanjenje vijeka trajanja
Postojeći načini uklanjanja kisika:
  Oksidacija željeznog praha
  Oksidacija askorbinske kiseline
  Fotosenzitivna oksidacija boja
  Enzimatska oksidacija i drugo

## Slide 17: Polimerna aktivna ambalaža- funkcionalni dodaci Tablica 13. Vrijednosni udio funkcionalnih dodataka u plastičnoj ambalaži, EU 2013.

## Slide 18: Polimerna aktivna ambalaža- ugljikov dioksid, CO2
Funkcionalno djelovanje CO2:
  Potiskuje i inhibira rast mikroorganizama
  Koncentracija CO2 od 60-80% vrlo djelotvorno inhibira rast mikroorganizama
  Difuzija CO2 kroz plastičnu ambalažu je 3-5 puta viša u odnosu na kisik
  Kod primjene CO2 potrebna je kontrola njegovog sadržaja
  Previsoki sadržaj CO2 uzrokuje djelomični potlak te dolazi do „kolapsa” ambalaže
  Visoki sadržaj CO2 uzrokuje promjene okusa - upotrebljava se uglavnom kod pakiranja:
    Svježeg mesa, mesa peradi, ribe i sireva

## Slide 19: Polimerna aktivna ambalaža- antimikrobni dodaci
Antimikrobni dodaci uključuju:
  Aditive, baktericine, enzime, organske kiseline, alkohole, polisaharide i drugo
Primjena aditiva
  Dodaju se u polimernu ambalažu (PE,PP,EVOH, TPE)
  Savitljiva ambalaža/film, posude, višeslojne folije
Svojstva
  Produžuju vijek trajanja svježe hrane
  Inhibiraju rast gljivica, plijesni, bakterija

## Slide 20: Polimerna aktivna ambalaža- antimikrobni dodaci
Mehanizam djelovanja aktivne supstance :
  1.korak: aktivna supstanca narušava funkciju membrane stanice bakterija, gljivica, plijesni
  2.korak: aktivne supstance djeluju s enzimima i onemogućavaju ispravno funkcioniranje metabolizma stanice

## Slide 21: Polimerna aktivna ambalaža- antimikrobni dodaci
Način aktiviranja antimikrobnih aditiva
  Korak: zapakirana hrana otpušta vlagu unutar pakovine
  Korak: vlaga unutar pakovine koncentrirana je na površini ambalaže
  Antimikrobne supstance se aktiviraju prisutnošću vlage na površini ambalaže i deaktiviraju mikroorganizme

## Slide 22: Polimerna aktivna ambalaža- antimikrobni dodaci
Prikaz djelovanja antimikrobnih supstanci
  Uzorak kruha: bez dodataka i s dodacima antimikrobnih supstanci u pakovini:
  6 dana nakon inokulacije s penicillium roqueforti
  Kontrola
  S dodacima

## Slide 23: Inteligentna ambalaža
Sustav nadzora stanja proizvoda unutar pakovine- (informacije prvenstveno za potrošača)
  Indikator promjene temperature- promjena boje
  Indikator promjene temperature i vremena (vrijeme trajanja proizvoda)-promjena boje
  Indikator sadržaja plina ( CO2, O2, N2)- promjena boja osjetljivih na plin
  Indikator svježine proizvoda/pojava truljenja(pojava biogenih amina/meso)
  Biosenzori pojava plijesni, gljivica, bakterija ( svježe meso)
RFID ( Radio frequency identification)- budućnost!!

## Slide 24: Aktivna ambalaža Tablica 15. Rast vrijednosti (x milijun $) sustava ambalaže u pakiranju hrane i pića u periodu od 2004.-2013.

## Slide 25: Umjesto zaključka
Do 2020. godine nužno je:
zamijeniti 25% plastika na osnovi fosilnih izvora, s obnovljivim plastikama na bio-osnovi
smanjiti potrošnju plastične ambalaže za 20%
svesti učešće plastičnog otpada odlaganjem na deponije na 0,5%.

## Slide 26: Zahvaljujem na pažnji